| Оборудование ГМССБ Источники питания оборудования 2.3. Источники питания 2.3.1. В течение всего времени, когда судно находится в море, должна быть обеспечена подача электрической энергии, достаточной для работы радиоустановок, а также для зарядки резервного источника электрической энергии радиоустановок. 2.3.2. Условия обеспечения питанием радиооборудования от аварийного источника электрической энергии в случае прекращения ее подачи от основных источников электроэнергии, регламентируется частью XI "Электрическое оборудование" Правил классификации и постройки морских судов. 2.3.3. На каждом судне должен быть предусмотрен резервный источник электрической энергии для питания радиоустановок, обеспечивающих радиосвязь при бедствии и в целях безопасности в случае выхода из строя основного и аварийного судовых источников электрической энергии. При этом должна быть предусмотрена световая и звуковая сигнализация о переходе на резервный источник электрической энергии в месте, откуда обычно осуществляется управление судном. 2.3.4. Наличие источников электрической энергии радиооборудования на судне должно соответствовать табл.2.3.4. N Радиооборудование Основной источник Аварийный источник Резервный источник для питания рад/установки Аккумуляторы, встроенные в радиооборудование 1 УКВ радиоустановки: кодирующее устройство ЦИВ + +1,2 + - приемник для ведения наблюдения за ЦИВ + +1,2 + - радиотелефонная станция + +1,2 + - 2 ПВ-радиоустановка кодирующее устройство ЦИВ + +1,2 + - приемник для ведения наблюдения за ЦИВ + +1,2 + - радиотелефонная станция + +1,2 + - 3 ПВ/КВ-установка кодирующее устройство ЦИВ + +1,2 + - приемник для ведения наблюдения за ЦИВ + +1,2 + - радиотелефонная станция + +1,2 + - 4 Судовая земная станция ИНМАРСАТ + + + + 5 Автоматический податчик РТЛФ сигналов тревоги + + + - 6 Приемник службы НАВТЕКС + + - + 7 Приемник РГВ + - + 8 Приемник КВ БПЧ телеграфии для приема ИБМ + - - + 9 Спутниковый АРБ системы КОСПАС-САРСАТ - - - +3 10 Спутниковый АРБ системы ИНМАРСАТ - - - +4 11 УКВ АРБ - - - +3 12 Приемник слухового наблюдения на 2182 кГц + + - - 13 автоматический приемник на 2182 кГ + + - - 14 Командно-трансляционное устройство(6) + + - - 15 УКВ аппаратура двусторонней телефонной связи - - - +7 16 Стационарная УКВ аппаратура двусторонней радиотелефонной связи - - - +7 17 Радиолокационный ответчик (судовой и спасательных средств) - - +5 1. Требуется на судах, построенных 1 февраля 1995 г или после этой даты. 2. В течение 36 ч на пассажирских судах и в течение 18 ч на грузовых судах. 3. Емкость источника электрической энергии должна быть достаточной для обеспечения работы АРБ в течение по крайней мере 48 часов. 4. Емкость источника электрической энергии должна быть достаточной для обеспечения работы: передатчика для оповещении о бедствии в течение 4 ч или по крайней мере 48 ч, если в АРБ включены средства для автоматического обновления данных о местонахождении; и любых других средств(радиолокационных ответчиков, световых маячков) по крайней мере 48 ч. 5. Емкость источника электрической энергии должна быть достаточной для обеспечения работы в режиме готовности приема сигналов от радиолокационной станции в течение 96 ч и, в дополнение к периоду готовности, для работы в режиме излучения ответных сигналов в течение 8 ч при его непрерывном облучении радиолокатором с частотой повторения импульсов 1 кГц. 6. Должно быть предусмотрено питание также от аварийного переходного источника электрической энергии, если такой источник требуется частью XI "Электрическое оборудование" Правил классификации и постройки морских судов. 7. Емкость источника электрической энергии должна быть достаточной для обеспечения работы в течение 8 ч при наивысшем значении номинальной мощности с рабочим циклом 1:9. Этот рабочий цикл определяется как 6 с - передача, 6 с - прием выше уровня срабатывания шумоподавителя и 48 с - прием ниже уровня срабатывания шумоподавителя. 2.3.5. Резервный источник электрической энергии должен обеспечивать одновременную работу радиооборудования в соответствии с табл. 2.3.4. в зависимости от морского района или морских районов, для которых оборудовано судно, а также любой из дополнительных нагрузок, упомянутых в 2.3.7. и 2.3.8. в течение по крайней мере: 1. одного часа на судах, если аварийный источник электрической энергии отвечает полностью всем соответствующим требованиям части XI "Электрическое оборудование" Правил классификации и постройки морских судов, включая требования к питанию радиоустановок, содержащиеся в табл.2.3.4. настоящей части Правил; 2. шести часов на судах, если аварийный источник электрической энергии не предусмотрен или не отвечает полностью всем соответствующим требованиям части XI "Электрическое оборудование" Правил классификации и постройки морских судов, включая требования к питанию радиоустановок, содержащиеся в табл. 2.3.4. настоящей части Правил; 3. шести часов на судах, построенных до 1 февраля 1995 г., если аварийный источник электрической энергии не предусмотрен или не отвечает полностью всем соответствующим требованиям части XI "Электрическое оборудование" Правил классификации и постройки морских судов, включая требования к питанию радиоустановок, содержащиеся в табл. 2.3.4. настоящей части Правил; 2.3.6. Мощность резервного источника электрической энергии каждой радиоустановки (табл. 2.3.4.) определяется суммой трех величин: 1/2 силы тока, потребляемого для передачи, + силы тока, потребляемого для приема, + силы тока потребляемого дополнительными нагрузками. 2.3.7. Если к резервному источнику электрической энергии в дополнение к УКВ радиоустановке могут быть подключены две или более радиоустановок, которые требуют наличия резервного питания, то должно обеспечиваться одновременное питание в течение периода, указанного в 2.3.5.1, 2.3.5.2 или 2.3.5.3 УКВ радиоустановки в соответствие с табл. 2.3.4, а также: 1. всех других радиоустановок, которые могут быть одновременно подключены к резервному источнику электрической энергии; или 2. той из других радиоустановок, которая будет потреблять наибольшую мощность, если только одна из других радиоустановок может быть подключена к резервному источнику электрической энергии одновременно с УКВ радиоустановкой. 2.3.8. Резервный источник электрической энергии может быть использован для электрического освещения органов управления УКВ радиоустановки и радиоустановки, соответствующей морскому району, в котором судно осуществляет плавание. 2.3.9. Резервный источник электрической энергии должен быть независим от судовых силовых установок и судовой электрической сети. Дублирующее оборудование должно получать питание от собственного независимого источника электрической энергии. 2.3.10. Если резервный источник электрической энергии состоит из перезаряжаемой аккумуляторной батареи, то для нее должно быть предусмотрено автоматическое зарядное устройство (см. 5.1.19), которое должно перезаряжать батарею в течение 10 часов. Для дублирующего оборудования должно быть предусмотрено собственное автоматическое зарядное устройство. 2.3.11. Зарядное устройство, предназначенное для зарядки аккумуляторов, должно удовлетворять требованиям части XI "Электрическое оборудование" Правил классификации и постройки морских судов. 2.3.12. Емкость аккумуляторной батареи должна проверяться не реже одного раза в год, когда судно не находится в море. 2.3.13. Если для обеспечения надлежащей работы радиоустановки, требуемой настоящим разделом, необходимо осуществлять непрерывный ввод информации от судового навигационного или другого оборудования, то должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие ее постоянный ввод в случае аварии основного и аварийного источника электрической энергии. |  |
| --- | --- |