| Оборудование GMDSS Комплектация радиооборудованием морских судов 2.1. Подразделение морских самоходных судов по районам плавания 2.1.1. Все морские самоходные суда подразделяются на суда, предназначенные для плавания: 1. в морском районе А1; 2. в морских районах А1 и А2; 3. в морских районах А1, А2 и А3; 4. в морских районах А1, А2, А3 и А4. 2.2. Состав радиооборудования 2.2.1. На каждом судне в зависимости от районов плавания должно быть установлено радиооборудование в соответствии с таблице. Основное Дополнительное УКВ радиоустановка: либо вторая УКВ радиоустановка с ЦИВ кодирующее устройство ЦИВ 1 (радиостанция без приемника для наблюдения приемник наблюдения за ЦИВ 1 за ЦИВ на 70-м канале либо УКВ АРБ); радиотелефонная станция 1 либо ПВ-установка с ЦИВ; Приемник службы НАВТЕКС 1 либо КВ-установка с ЦИВ; Приемник РГВ (в районах где нет НАВТЕКС) 1 либо оборудование ИНМАРСАТ Приемник КВ БПЧ для ИБМ (вместо приемника РГВ) 1 (судовая станция или спутниковый АРБ) Спутниковый АРБ Коспас-Сарсат (один свободно всплывающий) Может быть один АРБ если с места управления судном обеспечивается передача оповещения о бедствии по крайней мере двумя отдельными и независимыми средствами, использующими различные виды связи. 2 Спутниковый АРБ системы ИНМАРСАТ допускается установка АРБ Инмарсат вместо одного из АРБ Коспас-Сарсат при условии наличия определенного наземного оборудования в районе 1 УКВ АРБ на судах в районе А1, УКВ АРБ может устанавливаться вместо одного АРБ Коспас-Сарсат 1 Радиолокационный ответчик (судовой) может быть одним из САРТ спасательных средств 1 Приемник слухового наблюдения на 2182 кГц (не требуется на судах постройки после 01.02.97) (не требуется после 01.02.99) 1 Радиолокационный ответчик спасательных средств 2 УКВ аппаратура 2-х сторонней радиотелефонной связи спасательных средств 3 Районы А1 и А2 Дополнительно к оборудованию перечисленному для района А1, должно быть установлено: Основное Дополнительное ПВ-установка: (не требуется при наличии КВ/ПВ-установки) либо дополнительное оборудование ИНМАРСАТ (судовая станция или АРБ Инмарсат); кодирующее устройство ЦИВ либо КВ-установка с ЦИВ (если она не приемник наблюдений за ЦИВ установлена как основная) радиотелефонная станция (если не обеспечивается передача/прием общей корреспонденции предусматривается отдельная установка или КВ/ПВ-установка или Инмарсат) не нужен УКВ АРБ Автоматический податчик радиотелефонных сигналов тревоги (не требуется с 1 февраля 1999 г) (не требуется на судах постройки после 01.02.97) 1 Районы А1, А2 и А3 Дополнительно к оборудованию для районов А1 и А2 должно быть установлено: Основное Дополнительное ПВ/КВ-установка: кодирующее устройство ЦИВ (не требуется при наличии станции Инмарсат) 1 либо дополнительное оборудование ИНМАРСАТ (судовая станция или АРБ Инмарсат); приемник наблюдения за ЦИВ (не требуется при наличии станции Инмарсат) 1 либо КВ-установка с ЦИВ (если она не установлена как основная) радиоприемник телефонии и УБПЧ (не требуется при наличии станции Инмарсат)(если данная установка не обеспечивает передачу и прием сообщений общего назначения то должна быть предусмотрена отдельная установка КВ/ПВ) 1 радиопередатчик телефонии и УБПЧ (не требуется при наличии станции Инмарсат) (если данная установка не обеспечивает передачу и прием сообщений общего назначения то должна быть предусмотрена отдельная установка КВ/ПВ) 1 буквопечатающая аппаратура БАПВ(не требуется при наличии станции Инмарсат) 1 оконечное устройство буквопечатания(не требуется при наличии станции Инмарсат) 1 Судовая станция Инмарсат(не требуется при наличии КВ/ПВ-установки) 1 Автоматический податчик радиотелефонных сигналов тревоги 2182 кГц(не требуется с 1 февраля 1999 г)(не требуется на судах постройки после 01.02.97) 1 Районы А1, А2, А3 и А4 Основное Дополнительное УКВ радиоустановка: кодирующее устройство ЦИВ 1 приемник наблюдения за ЦИВ 1 радиотелефонная станция 1 ПВ/КВ-установка: кодирующее устройство ЦИВ 1 приемник наблюдения за ЦИВ 1 радиоприемник телефонии и УБПЧ (если данная установка не обеспечивает передачу и прием сообщений общего назначения то должна быть предусмотрена отдельная установка КВ/ПВ) 1 радиопередатчик телефонии и УБПЧ (не требуется при наличии станции Инмарсат) (если данная установка не обеспечивает передачу и прием сообщений общего назначения то должна быть предусмотрена отдельная установка КВ/ПВ) буквопечатающая аппаратура БАПВ 1 Автоматический податчик радиотелефонных сигналов тревоги 2182 кГц (не требуется с 1 февраля 1999 г) (не требуется на судах постройки после 01.02.97) 1 Приемник службы НАВТЕКС 1 Приемник РГВ (в районах где нет НАВТЕКС) 1 Приемник КВ БПЧ для ИБМ (вместо приемника РГВ) 1 Спутниковый АРБ Коспас-Сарсат (один свободно всплывающий) 2 Радиолокационный ответчик (судовой) может быть одним из САРТ спасательных средств 1 Приемник слухового наблюдения на 2182 кГц (не требуется на судах постройки после 01.02.97) (не требуется после 01.02.99) 1 Радиолокационный ответчик спасательных средств 2 УКВ аппаратура 2-х сторонней радиотелефонной связи спасательных средств 3 2.2.2. В дополнение к требованию 2.2.1. рекомендуется оборудовать суда аппаратурой для приема факсимиле. 2.2.3. На нефтеналивных судах, нефтерудовозах и нефтенавалочных судах, газовозах, химовозах мощность передатчиков на несущей частоте не должна превышать 500 Вт в антенне. При этом пиковая мощность передатчика должна быть не более 1000 Вт. УКВ аппаратура двухсторонней радиотелефонной связи, применяемая для вышеуказанных судов, должна быть искробезопасного исполнения. 2.2.4. Любое судно, которому после постройки предстоит совершать единичный рейс к месту дооборудования, может быть освобождено от установки радиооборудования стандартного состава. При этом его состав является в каждом случае предметом специального рассмотрения Регистром. 2.6. Техническое обслуживание 2.6.1. На судах, совершающих рейсы в морских районах А1 и А2, работоспособность оборудования должна обеспечиваться с помощью таких способов, как дублирование оборудования; береговое техническое обслуживание и ремонт; обеспечение квалифицированного технического обслуживания и ремонта в море, или сочетанием этих способов. 2.6.2. На судах, совершающих рейсы в морских районах А3 и А4, работоспособность оборудования должна обеспечиваться с помощью сочетания по крайней мере двух таких способов, как дублирование оборудования; береговое техническое обслуживание и ремонт; обеспечение квалифицированного технического обслуживания и ремонта в море. 2.6.3. Если работоспособность оборудования, установленного в соответствии с 2.2.1, обеспечивается его дублированием, то объем дублирования для морских районов А3 и А4 приведен в табл.2.6.3 Nо Дублирующее оборудование А1, А2 и А3 А1, А2, А3 и А4 1 УКВ радиоустановка кодирующее устройство ЦИВ радиотелефонная станция 1 1 1 1 2 ПВ/КВ радиоустановка 1 кодирующее устройство ЦИВ приемник для ведения наблюдения за ЦИВ радиоприемник телефонии и УБПЧ радиопередатчик телефонии, ЦИВ и УБПЧ БАПВ оконечное устройство буквопечатания 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Судовая земная станция ИНМАРСАТ 12 12,3 1. Не требуется, если установлена судовая земная станция ИНМАРСАТ. 2. Не требуется, если установлена ПВ/КВ радиоустановка. 3. Для судов, совершающих только эпизодические заходы в район А4 и оборудованных ПВ/КВ радиоустановкой, дополнительная ПВ/КВ радиоустановка может быть заменена судовой земной станцией ИНМАРСАТ. 2.6.4. Все дублирующее оборудование должно быть подсоединено к отдельным антеннам, к основному и резервному источникам электрической энергии и готово к немедленной работе. |  |
| --- | --- |