| Требования к персоналу в ГМССБ Категории сертификатов операторов Существует четыре категории дипломов для персонала судовых наземных станций, использующих частоты и методы GMDSS, в зависимости от уровня требований. Оператор имеющий диплом более высокого уровня автоматически удовлетворяет требованиям дипломов низких уровней. 1. Диплом радиоэлектроника первого класса; 2. Диплом радиоэлектроника второго класса; 3. Общий диплом оператора; 4. Ограниченный диплом оператора. Оператор имеющий любой из перечисленных дипломов может обслуживать судовую наземную станцию, использующую частоты и методы GMDSS. 1. Правило IV/16 Конвенции SOLAS требует чтобы: Каждое судно должно иметь на борту персонал, имеющий соответствующую квалификацию для обеспечения судна связью в случае бедствия и обеспечения безопасности удовлетворяющую требованиям администрации. Персонал должен иметь дипломы, удовлетворяющие требованиям установленным в Регламенте радиосвязи, любой из имеющих такой диплом может быть назначен ответственным за радиосвязь в случае бедствия. 2. Статья S47 Регламента радиосвязи требует, чтобы судовая GMDSS радиостанция установленная на судне: " Будет управляться оператором, имеющим соответствующий диплом или признанным правительством, которому судовая станция подчинена". 3. Статья S48 Регламента радиосвязи требует, чтобы персонал судовых радиостанций и судовых спутниковых станций, для которых радиоустановка является обязательной в соответствии с международной Конвенцией и которые используют частоты, и методы GMDSS должны иметь по крайней мере: a) Для судов, которые плавают вне диапазона дальности действия береговых VHF станций, принимая во внимание требования SOLAS: держателей свидетельств радиоэлектроника первого - или второго - класса или свидетельства общего оператора (GOC); b) Для судов, которые плавают в пределах диапазона дальности береговых VHF станций, принимая во внимание требования SOLAS: держателей свидетельств радиоэлектроника первого - или второго - класса или свидетельства общего оператора (GOC) или свидетельства ограниченного оператора (ROC) Note: ROC может использоваться для обслуживания GMDSS оборудования, определенного для GMDSS Морского Района A1, и не может использоваться для обслуживания GMDSS оборудования для районов A2/A3/A4, установленного на судне свыше основных требований для района A1, даже если судно находится в Морском районе А1. Эффективность системы определяется совокупностью требований для технического обслуживания и персонала для каждого из четырех морских районов - на борту судов действующих в морских районах A2, A3 или A4, должен иметься по крайней мере один обладатель GOC. Международное Соглашение по Стандартам Дипломирования, Сертификации и Несения вахты (STCW), и ее исправления 1995 года, требует, чтобы все палубные офицеры обладали соответствующей квалификацией для использования VHF оборудование радиосвязи; это - ROC стандарт для GMDSS судов или соответствие требованиям международных/национальных администраций. В тех случаях, особенно для морского района A1, когда установлено дополнительное оборудование, свыше минимальных требований, необходим более высокий стандарт к сертификации оператора гарантирующий более высокие требования знания оператора фактического оборудования, включая радиоустановку. В случае GOC, свидетельство, выдаваемое палубным офицерами на GMDSS судах, Статья S47 Регламента радиосвязи указывает, что кандидаты на свидетельство должны удовлетворять следующим требованиям знаний: 1. Детальное практическое знание действия всех основных принципов GMDSS системы и оборудования 2. Способность вести правильный обмен (прием/передачу) радиотелефоном и с помощью буквопечатающего телеграфного оборудования. 3. Детальное знание правил, относящихся к радиосвязи, знание документов, касающихся оплаты за радиосвязь и знание тех условий SOLAS, которые имеют отношение к радио. 4. Достаточное знание одного из рабочих языков ITU (Французский язык, Английский или Испанский). Кандидаты должны удовлетворительно объясняться на этом языке, как в устной так и в письменной форме. Имеются, однако, дополнительные требования компетентности для кандидатов на свидетельство, которым должен удовлетворять GMDSS радиооператор согласно STCW. Например, относительно языковых навыков, STCW требует знания Английского языка, и письменный и разговорной форме "для связи и обмена информацией, уместной в случаях бедствия и безопасности". Условия выдачи дипломов Требования, которые должны продемонстрировать кандидаты, в теоретической и практической подготовке для получения дипломов, описаны ниже в таблице. Требования для получения дипломов: Соответствующие знания теории, практики и квалификации, которые должны продемонстрировать кандидаты для каждого вида диплома обозначены * Диплом радиоэлектроника первого класса Диплом радиоэлектроника второго класса Общий диплом оператора Ограниченный диплом оператора Знание принципов электричества, радио и электроники достаточные для обеспечения ниже перечисленных требований: - - Теоретические знания радиооборудования GMDSS включая узкополосное буквопечатание NBDP и радиотелефонные передатчики и приемники, оборудования цифрового селективного вызова DSC, судовых спутниковых станций, спутниковых радиобуев EPIRB, морских антенных систем, радиооборудования для спасательных средств включая дополнительные устройства, такие как источники питания, также как знание работы другого оборудования используемого для радионавигации и особенностей его обслуживания. - - - Теоретические знания радиооборудования GMDSS включая узкополосное буквопечатание NBDP и радиотелефонные передатчики и приемники, оборудования цифрового селективного вызова DSC, судовых спутниковых станций, спутниковых радиобуев EPIRB, морских антенных систем, радиооборудования для спасательных средств включая дополнительные устройства, такие как источники питания, также как знание основных принципов работы другого оборудования используемого для радионавигации и особенностей его обслуживания. - - - Практические знания использования и необходимого обслуживания перечисленного выше оборудования. - - Практические знания необходимые для обнаружения и ремонта(используя соответствующее измерительное оборудование и инструмент) неисправностей оборудования, перечисленного выше, которые могут иметь место во время рейса. - - - Практические знания необходимые для эффективного ремонта в случае отказа оборудования, перечисленного выше, с использованием средств, имеющихся на борту, и при необходимости замены неисправных модулей. - - - Детальное практическое знание работы всех подсистем GMDSS и соответствующего им оборудования. - Практическое знание работы всех подсистем GMDSS и оборудования, которое требуется во время нахождения судна в пределах действия береговой VHF станции. (см. Примечание 1) - - - Способность правильно передавать и принимать сообщения с использованием радиотелефона и узкополосного буквопечатания NBDP. - Способность правильно передавать и принимать сообщения с использованием радиотелефона. - - - Детальное знание правил, применяемых в радиосвязи, знание документов ее регламентирующих, знание требований Международной Конвенции по Охране человеческой жизни на море SOLAS-1974, в части, касающейся радиосвязи. - Знание правил ведения радиотелефонной связи и соответствующих документов ее регламентирующих относительно безопасности на море. - - - Достаточное знание одного из рабочих языков Союза. Кандидат должен удовлетворительно объясняться на этом языке письменно и устно. - Элементарные знания одного из рабочих языков Союза. Кандидат должен удовлетворительно объясняться на этом языке письменно и устно. Администрация может отказаться от требований знания этого языка для владельцев ограниченного диплома когда судно работает в ограниченном районе подчиненном данной администрации. В таком случае должно быть выдано соответствующее подтверждение к диплому - - - Примечание 1: Ограниченный диплом оператора удовлетворяет для обслуживания GMDSS оборудования, предназначенного только для морского района А1 и не удовлетворяет для обслуживания оборудования предназначенного для GMDSS районов А2/А3 и А4 и установленного сверх требований для морского района A1. Требования к квалификации 1. Владелец общего диплома или дипломов радиоэлектроника первого- второго- классов может занимать должность старшего радиооператора на судах четвертой категории. 2. Тем не менее, перед тем как занимать должность старшего- или единственного радиооператора судовой станции четвертой категории в соответствии с международными требованиями владелец общего диплома или дипломов радиоэлектроника первого- второго- классов должен иметь достаточный опыт к качестве оператора на борту судна. 3. Перед тем как стать старшим радиооператором судовой станции второй или третьей категории в соответствии с международными требованиями владелец общего диплома или дипломов радиоэлектроника первого- второго- классов должен иметь опыт работы оператора на борту судна или на береговой станции как минимум в течение шести месяцев, из которых как минимум три месяца на борту судна. 4. Перед тем как стать старшим радиооператором судовой станции первой категории в соответствии с международными требованиями владелец общего диплома или дипломов радиоэлектроника первого- второго- классов должен иметь опыт работы оператора на борту судна или на береговой станции как минимум в течение одного года, из которых как минимум шесть месяцев на борту судна. |  |
| --- | --- |